## Slide 1: Изготовление сувенира -игольница «Шляпка»
Выполнила:
учитель технологии
высшей категории
МБОУ СОШ № 13 г.Азов
Семенец Ольга Ивановна

## Slide 2
Цели урока:
Совершенствование умений шитья.
Использование изученных ручных швов;
Применение приобретенных знаний и умений в практической деятельности, воспитание эстетического вкуса, трудолюбия и ответственности за результат своего труда.
Создание на занятии рабочей дружеской атмосферы.

## Slide 3
В ней хранятся мелочи-
Те, что очень колкие;
У одних – на гвоздике,
У меня – на полке.
Мастерят умелые
Школьники и школьницы
К маминому празднику
Мягкие игольницы!

## Slide 4
Игольницы - прекрасный сувенир, который может быть использован как аксессуар для шитья и вышивания, так и для декоративных целей.

## Slide 5: Какие швы мы будем использовать
вперед иголку
потайной шов (для сшивания таких деталей)

## Slide 6: Правила безопасности при выполнении работы
Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
Следи за движением лезвий во время работы.
Ножницы клади кольцами к себе.
Подавай ножницы кольцами вперед.
Не оставляй ножницы открытыми.
Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.
Не втыкай иглу в одежду.
До и после работы проверь количество игл.

## Slide 7: Инструменты и материалы для изготовления игольницы:
цветная ткань
картон
нитки
ножницы
иголка
диск
узкая лента
наполнитель

## Slide 8: Раскрой деталей шляпки.
Выкроить из ткани 2 круга из ткани:
а) диаметром – 19 см.
б) диаметром – 13. 5 см.
Вырезать 1 круг из картона
диаметром – 5, 5 см.

## Slide 9: Изготовление полей шляпки.
Отступя от края 0.5 см. проложить мелкую сметочную строчку швом «вперёд иголку» стянуть ее, вложив предварительно внутрь диск. Закрепить нить.

## Slide 10: Изготовление донышка шляпки.
Отступя от края 0.5 см. проложить мелкую сметочную строчку, стянуть ее, вложив предварительно внутрь наполнитель и картонный круг. Закрепить нить.

## Slide 11: Соединение деталей шляпки.
Наложить донышко шляпки на поля и прикрепить вручную мелкими потайными стежками.

## Slide 12: Окончательная отделка шляпки.
Украсить шляпку лентой, закрыв шов соединения.

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 14: Используемые активные ссылки
http://prettytoys.ru/upload/medialibrary/402/vpered.jpg
http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2009/08/57.jpg
http://www.susanpenny.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/QuickPincushion2.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/124/72/124072292_3971977_ss3_1_.jpg
http://waska45.ru/wp-content/uploads/2015/07/75060727_3723943770_458e2593a0.jpg
http://kollekcija.com/wp-content/uploads/2012/02/112.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_GHT13_lI9e8/S6ymsOQJ0iI/AAAAAAAAD9A/MoHziSHJH34/s1600/taza1.jpg
Фото мастер класса – автора презентации Семенец О.И.
Декоративная «решетка»
http://img-fotki.yandex.ru/get/6608/123155165.37/0_97944_a16594dc_XL
Ромашка:
http://szn24.ru/sites/default/files/u2/0_37efb_18694d80_l_0.png
источник шаблона:
Ранько Елена Алексеевна
учитель начальных классов
МАОУ лицей №21
г. Иваново
сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/