## Slide 1: Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки

## Slide 2
Детали из тонколистового метала изображают в виде технического рисунка, чертежа, эскиза.
На рисунке показан чертеж изделия

## Slide 4
Диаметр отверстия обозначается знаком
ø
Цифра, стоящая рядом с этим знаком, указывает величину диаметра в миллиметрах

## Slide 5
Радиус обозначают знаком
R
Число рядом с ним обозначает величину радиуса

## Slide 6
Линии сгиба на чертеже надо
показывать штрихпунктирной
линией с двумя точками

## Slide 7
Центры окружностей, отверстий
показывают штрихпунктирными
(центровыми линиями),
пересекающимися под прямым углом

## Slide 8
Центровые
штрихпунктирные линии
должны пересекать
контурные линии

## Slide 9
Процесс изготовления изделий из тонколистового металла

## Slide 10
Изделия из тонколистового металла могут состоять из одной или нескольких деталей.
Изготовление их включает в себя операции:
Правка
Разметка
Резание
Сверление
Гибка
Зачистка
Отделка

## Slide 11
Чаще всего изделия из тонколистового металла получают путем сгибания плоских заготовок
Размеченные листовые заготовки называются развертками

## Slide 12
Чтобы сделать развертку какой-либо детали, нужно по эскизу определить её размеры и необходимый материал, а затем выбирают заготовку
Заготовка должна иметь припуск на обработку

## Slide 13
Задание
Для каждой из коробочек подберите их развертки

## Slide 14: Выбор и правка заготовок из тонколистового металла

## Slide 15
Чтобы правильно выбрать заготовку, надо внимательно изучить чертеж (эскиз) детали и определить припуск на обработку.

## Slide 16
Затем заготовку выправляют (выравнивают поверхность), если это необходимо. Правку выполняют перед разметкой и после резания заготовок .

## Slide 17
Тонколистовой металл (сталь, медь, алюминий) толщиной до 0.5 мм правят деревянной колодкой – гладилкой

## Slide 18
Листы металла толщиной более 0.5 мм правят деревянным молотком – киянкой

## Slide 19
При правке заготовок удары надо наносить с краёв листа по всему периметру по направлению к выпуклой части, в противном случае выпуклость может увеличится.
Приближаясь к выпуклому месту, следует постепенно уменьшать силу удара, но удары наносить чаще

## Slide 20
На руку, которая удерживает заготовку, надо надевать рукавицу
Руки надо беречь от порезов о кромку заготовки из металла