## Slide 1: Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины
г. Норильск, МБОУ «Гимназия №5»
Иванова Н.И.
(5 класс, Индустриальные технологии, по учебнику В.Д.Симоненко)

## Slide 2: Цель:
Ознакомить с рабочим местом и инструментами для ручной обработки древесины.
Сформировать у обучающихся навыки рациональной организации рабочего места для ручной обработки древесины.
Расширить понятийную базу обучающихся.
Изучить инструменты для ручной обработки древесины.
Научить правильно использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач.
Развить у обучающихся способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности
Научить правилам безопасной работы при ручной обработке древесины.

## Slide 3
СТОЛЯР – рабочий, специалист по обработке дерева и изготовлению изделий из него. Профессия СТОЛЯР - одна из древнейших профессий в мире, а обработка дерева - одно из первых ремесел, которым овладевал человек. Наиболее древним образцам мебели, сохранившимся еще со времен Древнего Египта и Месопотамии, несколько тысяч лет. Изображения различных производств предметов встречаются впервые на древнеегипетских памятниках, относящихся к Новому царству. Присутствуют изображения столяров, писцов, живописцев, камнетесов, колесничников, башмачников, а также изображения ремесленных инструментов. Сложнее и совершеннее остальных были плотничьи и столярные инструменты. Они включали в себя различного вида топоры, круглые, плоские и остроконечные долота, большие и малые пилы, линейка, угольник, отвес, разновеликие резцы, небольшие клещи и других мелкие инструменты. На протяжении тысячелетий развивалось столярное мастерство. В работе мебельщиков отражалась материальная культура времени, проявлялись производительные силы общества. Специалисты, которые работали с древесиной, всегда были в почете. Шло время, жизнь вносила определенные изменения и коррективы в столярное дело, начали применяться новые технологии. Постепенно распространилось индивидуальное жилищное строительство, вырос спрос на прочные, оригинальные и высококачественные столярные изделия, а труд столяра стал более творческим, ответственным.

## Slide 4
Первые инструменты по обработке дерева появились очень давно. Долгие годы обработка дерева проводилась только с помощью ручных инструментов.
Со временем из простого ремесла деревообработка превратилась в настоящее искусство, позволив создать такие шедевры архитектуры, как деревянные постройки в Кижах, Ярославле, Вологде и т.д.
Кижи (один из островов Онежского озера) музей-заповедник под открытым небом.

## Slide 5
Кижи (один из островов Онежского озера) музей-заповедник под открытым небом.
Русь издревле славилась мастерами-столярами и декоративным убранством жилищ, как ажурной резьбой на фасадах построек, так и многочисленными украшениями на предметах мебели.

## Slide 6: Рабочее место
Рабочее место – это участок мастерской с необходимым оборудованием, инструментами и материалами, на котором выполняются практические работы. Основное оборудование рабочего места – верстак с установленными на нем тисками или зажимными устройствами. Для обработки древесины в мастерской устанавливают столярные верстаки, для обработки металлов – слесарные, а для обработки разного вида материалов – комбинированные
Верстаки: а – столярный; б – слесарный; в – комбинированный

## Slide 7: Рабочая зона
Рабочая зона – это пространство, в пределах которого при удобном положении частей тела (туловища, рук, ног, головы) можно достать нужный инструмент или материал.
На рабочем месте размещают лишь инструменты, необходимые для выполнения конкретной работы. Инструмент, который берут правой рукой, размещают справа, тот, который берут левой, – слева; который берут чаще, размещают ближе к себе, а тот, что используют реже, – дальше.
Все движения на рабочем месте выполняют в пределах досягаемости рук. Эту зону называют максимальной зоной досягаемости на рабочем месте. В горизонтальной плоскости ее учитывают при работе сидя (рис. 9), а в вертикальной – при работе стоя
.
.

## Slide 8: Породы деревьев
Липа - белый цвет с розоватым оттенком; применяется для изготовления чертежных досок, карандашей, изделий с художественной резьбой.
Дуб - твердая лиственная порода; цвет светло-желтый; применяется для изготовления мебели, паркета, облицовывания ценных изделий.

## Slide 9: ТОПОР
Топор - ручной инструмент (чаще плотницкий) для для разрубания или придания формы дереву, а также для рубки деревьев. В былые времена топор использовался как режущее - рубящее или метательное оружие. Топор состоит их ручки (топорище) и насаженным на топорище топором (иногда называется - железка).

## Slide 10: ПИЛА
Пила - ручной инструмент со множеством зубьев (лезвий) для резки твёрдых материалов. В плотницком и столярном деле к таким материалам относятся древесина, пластик и другие материалы со схожими свойствами.
Пила состоит из полотна с зубьями и ручки. Каждый зуб пилы имеет заточку. Размер и форма зубьев зависит от выполняемых работ. У зубьев различают передние, задние и боковые грани.

## Slide 11: СТАМЕСКА
Стамеска - ручной режущий инструмент. Используется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. Стамеска состоит из лезвия и ручки, иногда снабженной колпачком для предохранения от раскалывания при ударах. По назначению стамески делятся на столярные и стамески для резных и токарных работ.

## Slide 12: ДОЛОТО
Долото - долбёжный инструмент и используется только в комплексе с деревянным молотком - киянкой. Это более массивный и крупный инструмент, нежели стамеска и, соответственно, предназначен для более грубой работы.

## Slide 13: РУБАНОК
Рубанок - ручной инструмент, используемый для обработки (строгания) дерева. Рубанки используются для выравнивания поверхности деревянный изделий, уменьшения их толщины, а также для создания протяжённых выемок различной формы. Первые рубанки имели деревянную колодку, а лезвие фиксировалось деревянным клином.

## Slide 14: ДРЕЛЬ. КОЛОВОРОТ.
Дрель - ручной инструмент, предназначенный для сверления отверстий в металлах, древесине и других материалах. В патрон дрели зажимается сверло (или другие приспособления), требующие для действия вращения вокруг оси и давления вдоль неё.
Разновидностью дрели является коловорот. Коловорот - ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких материалах, с ручкой в виде скобы (колена) и патроном для зажима свёрл.

## Slide 15: ЛОБЗИК
Лобзик - инструмент для фигурного пиления фанеры и тонких пиломатериалов

## Slide 16
Гвоздодер – помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
Клещи — используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.

## Slide 17: СТОЛЯРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Стусло — используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.

## Slide 18: СТРУБЦИНА
Струбцина – поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.

## Slide 19: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Запишите название представленных на стенде инструментов, и опишите, для чего они используются.
Номер образца | Наименование инструмента | Описание операций
Инструменты для разметки | Инструменты для обработки
Перечислите инструменты для разметки и обработки древесины

## Slide 20: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Линейка (измерительная) – служит для определения размеров и проверки их после обработки, а так же для проведения прямых линий в заготовках

## Slide 21: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Угольник - предназначен для проведения линий под прямым углом и проверки прямых углов

## Slide 22
Рейсмус - им наносят разметочные линии на определённом расстоянии от кромки доски до бруска
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДРЕВЕСИНЫ

## Slide 23
Сверло и шило - служат для получения отверстий нужных размеров
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДРЕВЕСИНЫ

## Slide 24
Правила техники безопасности
при строгании
1. Надежно закреплять заготовку на верстаке.
2. Работать рубанком с хорошо заточенным ножом.
3. Не проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности.
4. Очищать строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.
5. Инструменты для строгания класть на верстак только на бок лезвиями ножа от себя.

## Slide 25
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОГАНИЯ
Контроль качества строгания осуществляется с помощью линейки или угольника на просвет.

## Slide 26
№ | Вопрос | Ответ 1 | Ответ 2 | Ответ 3
1 | Как называется этот элемент доски? | Кромка | Торец | Пласть
2 | Природный рисунок древесины. | Текстура | Ядро | Сердцевинные лучи
3 | Изображение изделия, выполненное с помощью чертёжных инструментов по определенным правилам | Эскиз | Чертёж | Технический рисунок
4 | Пилы с такой формой зубьев предназначены для: | Поперечного пиления | Смешанного пиления | Продольного пиления
5 | К хвойным породам древесины относятся: | Сосна, пихта, дуб | Сосна, осина, берёза | Сосна, кедр, ель
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

## Slide 27
Технологическая карта
«Изготовление ручки для киянки»