## Slide 2: Тема урока: СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР.
Цель урока: Составить представление о процессах, происходящих
в колебательном контуре, установить закономерности.

## Slide 3
ОТКРЫТИЕ СВОБОДНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
?
?
N
N
S
S
I
I
Замыкали обкладки лейденской
банки с помощью катушки
Обнаруживали намагничивание
стальной спицы, помещенной внутрь катушки
Удивляло то, что заранее
невозможно было предсказать,
какой конец спицы будет
северным полюсом,
а какой - южным
При разрядке конденсатора через катушку возникают колебания: конденсатор успевает многократно перезарядиться и ток меняет направление много раз

## Slide 4: Свободные электромагнитные колебания – это колебания, возникающие в контуре после сообщения конденсатору электрического заряда, выводящего систему из положения равновесия.

## Slide 5
Система, в которой могут осуществляться
свободные электромагнитные колебания
называется
КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ

## Slide 6
Обнаружить наличие колебаний позволяет
прибор - ОСЦИЛЛОГРАФ

## Slide 7: Условия возникновения электромагнитных колебаний
1. Наличие колебательного контура.
2. Электрическое сопротивление должно быть
очень маленьким.
3. Зарядить конденсатор (вывести систему из
равновесия).

## Slide 8
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 9
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 10
 | Название процесса | Время, по отноше нию к периоду Т | Заряд q (=0; мах, ↑;↓) | Сила тока i (=0; мах; ↑;↓) | Энергия электрического поля Wэл (=0; мах; ↑;↓) W | Энергия магнитного поля Wм (=0; мах; ↑;↓) W
 | Зарядка | t=0 | мах | 0 | мах | 0
 |  |  | q ↓ | i↑ | ↓ | ↑
 | Разрядка | t=Т/4 | q =0 | мах | 0 | мах
U=0 |  |  | q↑ | i↓ | ↑ | ↓
 | Перезарядка | t=Т/2 | мах | 0 | мах | 0
 |  |  | q↓ | i↑ | ↓ | ↑
 | Разрядка | t=3Т/4 | q=0 | мах | 0 | мах
U=0 |  |  | q↑ | i↓ |  | 
 | Перезарядка | t=T | мах | 0 | ↓ | 0
Процессы, происходящие в колебательном контуре

## Slide 11
энергия электрического поля конденсатора
энергия магнитного поля катушки
по закону сохранения энергии

## Slide 12
Полная энергия контура
Уравнение, описывающее колебания в контуре

## Slide 13
формула Томсона

## Slide 14
1. Как и во сколько раз изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, если электроемкость конденсатора увеличить в 4 раза ?
2. Как изменится период собственных колебаний контура(см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

## Slide 15: Ответы к заданиям
1. ν уменьшится в 2 раза
2. Т увеличится в 3 раза (1)
А | В
2 | 4

## Slide 16: Д/з §27, 28,30, упр.4 №2

## Slide 17: Спасибо за урок !