## Slide 1
ТЕМА: Адресовальные,
маркировальные машины

## Slide 2
Для автоматизации оформительских и переплетно-брошюровочных работ используется большой набор технических средств.
Это адресовальные и маркировальные машины, фальцевальные, листоподборочные и сортировальные устройства, резальное, брошюровальное и переплетное оборудование, ламинаторы и многие другие устройства.

## Slide 3
Используются для впечатывания в документы локальных фрагментов текстов, чаще всего стандартных: адресов клиентов, заголовков счетов, заявлений, извещений, платежных документов

## Slide 4
Адресовальная машина копирует на документы или этикетки для последующей наклейки фрагмент текста, оперативно выбираемый из большого числа текстов, хранящихся либо в памяти машины, либо в виде печатных форм в картотеке штемпелей-шаблонов, часто вставленных для удобства ручного выбора в разноцветные стандартные рамки.

## Slide 5
В адресовальных машинах используются специальные формы для плоской, а иногда и высокой печати. Тексты для распечатки могут быть также получены из компьютера.

## Slide 6
Маркировальная машина, франкировальная машина, предназначена для проставления на почтовом отправлении (письме, открытке, бандероли) знака, определяющего сумму почтового сбора и заменяющего почтовую марку, оттиска календарного штемпеля, а также штемпеля с названием и адресом организации-отправителя (рис.). Сумма почтового сбора и дата отправления устанавливаются экспедитором на наборном механизме маркировального барабана; очередной номер отправления набирается автоматически

## Slide 7
С помощью Маркировальная машина ведётся учёт почтовых расходов для безналичного расчёта с предприятием связи. Существуют Маркировальная машина, не суммирующие, а вычитающие почтовые расходы из исходной суммы, установленной на счётчике кассового механизма.

## Slide 8
Когда показания счётчика кассового механизма достигнут нуля, Маркировальная машина автоматически выключается. Производительность Маркировальная машина с ручным приводом 1000—2000, а с электрическим до 4000 отправлений за 1 ч.
Образец почтового промаркированного отправления.