## Slide 1: Тема:«Влияние переменных напряжений на прочность конструкций»
ТОГБПОУ СПО «Приборостроительный колледж» Автор: студенты группы Э-231 Сергеев Евгений и
Заболотников Артем Научный руководитель: Шумкова Антонина Алексеевна

## Slide 2: Цель и Задачи:
Цель данного проекта - изучить влияние циклических напряжений на прочность конструкций. Задачи:
Определить величину предельных напряжений при статических нагрузках;
Определить величину предельных напряжений при циклических нагрузках;
Дать сравнительный анализ.

## Slide 3: Гипотеза проекта
Предполагается, что образцы разрушатся быстрее при меньших напряжений, если их нагружать циклически.

## Slide 4: Основные определения и понятия
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ – это наука о методах расчета на прочность, жесткость и устойчивость конструкции и ее элементов.
ПРОЧНОСТЬ – способность конструкции воспринимать заданную нагрузку не разрушаясь.
ЖЕСТКОСТЬ – способность конструкции и ее частей воспринимать нагрузку, сохраняя форму и размеры в заданных пределах.
УСТОЙЧИВОСТЬ – способность конструкции и ее элементов воспринимать нагрузку, сохраняя форму устойчивого равновесия.
ЗАДАЧА СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ – создавать конструкции, обеспечивающие при минимальных затратах наибольшую грузоподъемность.

## Slide 5: Усталость - процесс постепенного накопления повреждений в материале под действием переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению.
Усталостное разрушение – разрушение, происходящее при напряжениях, значительно меньших предела прочности σВ, а иногда даже и предела пропорциональности σпц.
Вид усталостного излома
Зона А - область распространения
трещины
Зона Б - зона разрыва

## Slide 6: Усталость
Неустановившийся режим (закон изменения напряжений во
времени может быть любым)
Установившийся режим (изменение напряжений во времени
носит циклически повторяющийся характер)
Цикл напряжений - совокупность последовательных значений напряжений за один период нагружения при установившемся режиме

## Slide 7: Характеристики цикла напряжения:
max - максимальное (наибольшее по модулю) напряжение;
min - минимальное (наименьшее по модулю) напряжение;
- среднее напряжение
- амплитудное напряжение
- коэффициент асимметрии цикла

## Slide 8: Циклы нагружения:
ассимметричный
пульсационный
симметричный
m = 0,
а= max= min;
r = -1.
m ≠ 0,
max ≠ σmin;.
σmin=0;
m = а = max/2;
r = 0.
наиболее опасный

## Slide 9: Кривая усталости при симметричном цикле
база
испытаний
Предел
выносливости
для сталей:
-1 (0,4...0,5) В,
для цветных металлов:
-1 (0,25...0,5) В

## Slide 10: Классификация стали
Сталь это сплав железа с углеродом, где содержание углерода не превышает 2,14%
Углеродистые стали- свойства зависят в основном от содержания углерода:
низкоуглеродистые (менее 0,25% С),
среднеуглеродистые (от0,25% до 0,6%С),
высокоуглеродистые (более 0,6%С)
Легированные стали – содержат специально вводимые элементы, изменяющие свойства стали

## Slide 11: Исследуемый образец
Сталь 40- качественная среднеуглеродистая сталь, содержание углерода 0,4%

## Slide 12: Ход исследования
На основе изучения научной и справочной литературы по материаловедению и сопротивлению материалов, мы составили сравнительную характеристику прочности исследуемых образцов при различных видах нагружения.

## Slide 13: Результат проекта
Chart: Сталь 40
| предел прочности и предел выносливости в МПа
статическое нагружение | 580
циклическое нагружение | 1100

## Slide 14: Вывод
Таким образом мы доказали гипотезу проекта.
Образцы из стали 40 разрушились быстрее при циклических нагружениях, чем при статических.

## Slide 15: Источники
Александров, А. В. Сопротивление материалов : учеб. для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин.2005. – 560 с.
Саргсян, А. Е. Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности. Основы теории с примерами расчета : учеб. для вузов / А. Е. Саргсян.2000. – 286 с.
Писаренко, Г. С. Справочник по сопротивлению материалов : справ. / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев.2008. – 736 с.
Любошиц, М. И. Справочник по сопротивлению материалов : справ. / М. И. Любошиц, Г. М. Ицкович.2009. – 464 с.

## Slide 16: Спасибо за внимание!