## Slide 1: 1. Что такое клей? 2. Перечислите виды клеев. 3. Какие клеи используют для склеивания древесины?

## Slide 2: Загадка: Зазубренный нос Ест дерево насквозь. И фанеру и доску Держит ровную строку.

## Slide 3: лобзик

## Slide 4: ТЕМА УРОКА: Выпиливание лобзиком.
Тицкий Алексей Петрович
МБОУ СОШ №3

## Slide 5
Методы обучения:
рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с мультимедийными средствами, практические работы
Цель:
Познакомить учащихся с основными приемами выпиливания ручным лобзиком по внешнему, внутреннему контуру. Задачи: - Ознакомить учащихся со способами заправки и регулировки лобзика; научить осуществлять окончательную обработку изделия шлифовальной шкуркой и надфилем. - Повторить правила безопасности труда; - Воспитывать бережливость в расходовании материалов, аккуратность и точность в работе. - Выполнить проект.

## Slide 6: Лобзик – инструмент для выпиливания изделий из древесины и фанеры. Лобзик представляет собой металлическую рамку, на концах которой имеются винтовые зажимы с гайками для крепления пилки – узкой тонкой металлической полоски с мелкими зубьями.

## Slide 7: Лобзик это - Легкие деревянные или металлические П-образные рамки. На концах этих рамок имеются винтовые зажимы, в которых укрепляют пилки. Пилки для лобзиков - это очень узкие тонкие стальные полоски с мелкими насечками-зубьями на од­ной из кромок.

## Slide 8
Ручной лобзик: 1- рамка, 2-ручка,
3-зажимные гайки, 4-пилка

## Slide 9: Пилку в лобзике закрепляют с наклоном зубьев в сторону ручки.
Правильно
Неправильно
Неправильно

## Slide 10: Крепление пилки в лобзике
Пилку в лобзике закрепляют
сначала в нижнем, а затем в верхнем зажиме.

## Slide 11: .
Рабочие позы при выпиливании
сидя и стоя.

## Slide 14
Выпиливание внутреннего контура

## Slide 15: Правила безопасной работы: 1. Надёжно прикреплять выпиловочный столик к крышке верстака. 2. Правильно и надёжно закреплять пилку в лобзике. 3. Во время работы не наклоняться низко над изделием. 4. Во время выпиливания нельзя держать левую руку близко к полотну пилки. 5. При выпиливании не делать рывков лобзиком и не допускать изгибов пилки.

## Slide 16: Для чего используется лобзик?

## Slide 17: Из каких частей состоит лобзик?

## Slide 18: Как закрепляется пилка в лобзике?

## Slide 19: Чем зачищают выпиленную деталь?

## Slide 20: Приступаем к работе.